ANEXO II – Tabela Complementar (TR – ITENS) – PE SRP 15/2021

LOCAIS DE EMPENHO E ENTREGA *LEGENDA: FW= FREDERICO WESTPHALEN; JA= JAGUARI; SB= SÃO BORJA;

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA | UND | QUANT. FW | QUANT. JA | QUANT. SB | Preço Médio | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Variador de Voltagem Trifásico (Variac), Capacidade 6KVA, Fases 3, Frequência 50/60 Hz, Entrada 380Vca ± 10%, Saída 0-430Vca ± 10% Corrente de Saída 8A. | UNIDADE |  | 1 |  | R$ 2.383,33 | R$ 2.383,33 |
| 2 | Conjunto multi-função para testes e manutenção em instalações fotovoltaicas trifásicas e multi-string. Funções para manutenção de instalações fotovoltaicas: medição de tensão na saída do modulo/string FV até 1500V DC; medição de corrente na saída do modulo/string FV até 15 A DC; 128 pontos para Curva I-V em modalidade padrão ou capacitivo; medição de Voc, lsc, Pmax, Vmpp, lmpp, Fill Falor; medição da temperatura da célula através de sonda externa; medição de irradiação através da célula de referência; medição da resistência serie dos painéis; método de medição com 4 terminais. Comparação direta com condições de referência (STC - 1000W/m2, 25°C). Banco de dados interno para a gestão de até 30 módulos FV (30.000 módulos em software). Memória interna para guardar os dados. Exibição de medições efetuadas na tela. Interface ótica/USB para transferência de dados ao PC. Funções para medição da eficiência em instalação fotovoltaica: tensão DC/AC TRMS monofásica; corrente DC/AC TRMS monofásica; potência DC / potência ativa AC monofásica; irradiação solar com célula de referência; temperatura dos painéis e ambiental através de sondas; visualização dos dados ambientais em tempo real; utilização relações de compensação Células/Ambiente; registro de parâmetros sistema FV programável de 5s a 60 min. Demais características: Alimentação: 6x1,5V baterias alcalinas tipo AA. Desligamento automático: depois de 5 minutos em modo stand by. Categoria de medição: CAT II 1000V DC, CAT Ill 300V (direcionado a terra) / MAX 1000V entre as entradas. Acompanhar: unidade remota RF para medição de irradiação solar e temperatura; kit com 4 cabos banana 4mm e 4 garras jacaré; kit 2 adaptadores com conectores compatíveis com MC3; kit 2 adaptadores com conectores compatíveis com MC4; alicate padrão para medição de corrente 200AC/1V, diâmetro 400mm; alicate padrão para medição de corrente DC 10-100A/1V, diâmetro 32mm; célula de referência para medição de irradiação solar; sonda PT1000 para medição da temperatura das células/ambiente; inclinômetro mecânico; mala de transporte; manual de utilização; certificado de calibração ISO9000; software para computador. | CONJUNTO |  | 1 |  | R$ 99.124,20 | R$ 99.124,20 |
| 3 | Analisador de energia elétrica portátil polifásico TRUE RMS com conexões de rede LAN, Wi-Fi e 3G. Sistema integrado de datalogger com coleta e transmissão de dados em tempo real, para telemetria remota. Equipamento composto por: 1 maleta em plástico ABS; 1 analisador de energia elétrica polifásico; 3 bobinas flexíveis de 500A do tipo Rogowski; 4 garras de referência de tensão para 3 fases e neutro; 1 sensor de temperatura blindado à prova d’água; modem USB e cabo USB; certificado de calibração. Funcionalidades: análise e telemetria de circuitos elétricos em tempo real; análise de demanda (em kW); analise do kvar necessário para correção do fator de potência do circuito; análise de harmônicas até a 31º ordem; medição de temperatura; acesso e telemetria remota diretamente em navegador web; armazenamento de dados na nuvem, memória de massa na nuvem com 12 meses de dados armazenados; suporte para medições offline, com armazenamento de contingência no cartão SD. Plataforma de programação online gratuita. | UNIDADE |  | 2 |  | R$ 5.933,00 | R$ 11.866,00 |
| 4 | Inversor Solar Ongrid 3,0kW Monofasico 220V. Dados de entrada: Quantidade de MPP Tracker 2, Quantidade de conexões CC 2 + 2, Corrente máx. de entrada 12 / 12 A, Corrente máx. de curto-circuito 18 / 18 A, Faixa de tensão de entrada CC 80 - 1000 V, Tensão nominal de entrada 710 V, Faixa de tensão MPP 200 - 800 V, Faixa de tensão MPP utilizável 80 - 800 V, tensão de partida 80 V. Dados de saída: Potência nominal CA 3000 W, Corrente máxima de saída 13 A, Faixa de tensão CA 180 - 270 V, Faixa de frequência 45 - 65 Hz, Distorção harmônica total < 5 %, Fator de potência 0,85 - 1 ind./cap.. Conexão CC por bornes aparafusados. Referência Fronius Primo 3.0-1. Apresentar catálogo técnico do equipamento. | UNIDADE |  | 2 |  | R$ 8.111,83 | R$ 16.223,67 |
| 5 | Medidor Bidirecional Smart Meter Alta Precisão 65A, 220V e 380V comunicação com inversor solar. Compatível com rede Bifásica 220V / Monofásica 220V / Trifásica 220V e trifásica 380V até 65ª. Tensão nominal: 208V-400V, Corrente Máxima: 3 x 65 A, Cabo de conexão CA: 1 a 16mm², Instalação em Trilho DIN, Interface com Inversor Solar Modbus RTU (RS485), Display 3 x 8 dígitos touchscreen. Apresentar imagens do equipamento. | UNIDADE |  | 2 |  | R$ 1.956,94 | R$ 3.913,87 |
| 6 | Relé de proteção multifunção com proteção de sub/sobrecorrente (ANSI 37/ 50/ 50N/ 50Q/ 50BF/ 51/ 51V/ 51C/ 51N/ 51GS/ 51Q/ 50BF), sub/sobretensão (ANSI 27/ 27-0/ 59/ 59N), sobretensão residual (ANSI 64G), desequilibrio de corrente (ANSI 46), direcional de corrente (ANSI 67/ 67N/ 67GS), direcional de potência (ANSI 32), sequência de fase (ANSI 47), subfrequência (ANSI 81), sincronismo (ANSI 25) e salto vetorial (ANSI 78). Com alarme de continuidade de bobina e circuito da bobina (ANSI 74), falha de disjuntor (ANSI 62BF), bloqueio (ANSI 86), seletividade lógica (ANSI 68), oscilografia (ANSI 98), registro de eventos. Relé extraível a quente (curto-circuita os TCs). Painel frontal com displays e porta USB. Porta serial RS232/ RS485 traseira com protocolos de comunicação MODBUS® RTU e DNP3 L2. Software aplicativo gratuito para parametrização. Apresentar catálogo do equipamento. | UNIDADE |  | 2 |  | R$ 10.253,33 | R$ 20.506,67 |
| 7 | Relé de Proteção de Sobrecorrente (ANSI 50/ 50N/ 51/ 51N/ 51GS) nas condições de trifásico + neutro + GS, trifásico, monofásico, bifásico, neutro ou GS. Fonte capacitiva (alimentação auxiliar). Painel frontal com sinótico das curvas de proteção de corrente (FASE/ NEUTRO). Relé extraível a quente (curto-circuita os TCs). Porta serial traseira com protocolo de comunicação MODBUS RTU. Software aplicativo gratuito para parametrização. Apresentar catálogo do equipamento. | UNIDADE |  | 2 |  | R$ 5.581,33 | R$ 11.162,67 |
| 8 | Inversor Solar Ongrid 1,5kW Monofasico 220V. Dados de entrada: Máxima potência fotovoltaica recomendada (para módulo STC) 2100W, Tensão máx. de entrada 500 VCC, Área de tensão MPP 50~500 VCC, Tensão nominal de entrada 250 VCC, Tensão de partida 50 VCC, Corrente DC máxima por MPPT 13A, Corrente de curto DC máxima por MPPT 16A, Rastreadores de MPP 1, Arranjo por MPPT 1. Dados de saída: Potência nominal de saída 1.5KW, Tensão nominal 230V (180VAC-280VAC), Corrente máx. de saída 7.1A ou superior, THDi <3%, Monitoramento com datalogger Wireless incluso. Interfaces RS485 / WI-FI. Garantia de fábrica de 5 anos. Referência GROWATT MIC 1500TL-X. Apresentar informe técnico do equipamento com imagem. | UNIDADE |  | 4 |  | R$ 2.566,00 | R$ 10.264,01 |
| 9 | Medidor consumo energia elétrica monofásico 220V com botão de reset, visor LCD 2X (5+1 dígitos), Corrente direta até 80A, Frequência da rede: 50/60Hz, classe de precisão 1%, instalação em trilho DIN. Funções: consumo total (acumulativo) e consumo temporário (pode ser resetado). Apresentar imagens do equipamento. | UNIDADE |  | 4 |  | R$ 286,94 | R$ 1.147,76 |
| 10 | Transformador Isolador (com isolação galvánica) monofásico para comando ou adaptação de tensões CA. Potência nominal 2000VA. Primário: 220V-380V-440V, secundário: 110V-220V, isolação 0,6KV (600V). Terminais de conexão com bornes. Apresentar imagens do equipamento. | UNIDADE |  | 10 |  | R$ 1.264,79 | R$ 12.647,90 |
| 11 | Analisador e multimedidor de energia elétrica polifásico fixo TRUE RMS. Kit composto por: 01 analisador de energia elétrica polifásico TRUE RMS, 03 boninas flexíveis para medição de correntes até 500A classe 1%, 04 garras de referência de tensão para 3 fases e neutro, 01 sensor de temperatura blindado à prova d’água, 01 fonte externa 12V 3A bivolt 90V~240V. Características de medição: Tensão CA (True RMS) individual de cada fase, faixa 0 ~ 300V, precisão ±1%; Frequência (individual de cada fase), faixa 40 ~ 69 Hz, precisão ± 1%, Potência ativa individual de cada fase, precisão ± 1%, Potência reativa individual de cada fase, precisão ± 1%, Potência aparente individual de cada fase, precisão ± 1%, Média do fator de potência das 3 fases, Análise de harmônicas até a 31º ordem, Armazenamento automático de dados, Sistema de telemetria remota, Acesso e telemetria remota diretamente no navegador web, Armazenamento de dados na nuvem, Memória de massa na nuvem com 12 meses de dados armazenados, Suporte a medições offline, com armazenamento de contingência em cartão de memória. O Kit deve ser montado em quadro metálico com placa de montagem, sistema de fechamento e vedação da porta. | UNIDADE |  | 16 |  | R$ 3.796,00 | R$ 60.736,00 |
| 12 | AUTOTRANSFORMADOR, POTÊNCIA NOMINAL 1500, TENSÃO NOMINAL 220/110 | UNIDADE |  |  | 20 | R$ 180,00 | R$ 3.600,07 |
| 13 | GRUPO DIESEL GERADOR DO TIPO TRIFÁSICO COM REGULADOR, TENSÃO DE SAÍDA DE 380/220 V, DOTADO DE CARENAGEM PARA TRATAMENTO ACÚSTICO, QUADRO DE COMANDO; TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE CARGA E POTÊNCIA NOMINAL DO GRUPO EM REGIME DE STANDY BY DE, NO MÍNIMO, 165 KVA. O NÍVEL DE ATENUAÇÃO DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 75 DB. | UNIDADE | 4 |  |  | R$ 99.996,67 | R$ 399.986,67 |
| TOTAL | R$ 653.562,81 |